Да, каждый описывает свою историю. В-)
Я уже много раз писал об этом в ветке, что это лампы, предназначенные для 
работы в телевизорах, в тяжёлых усорвиях, поэтому сделаны ч большим запасом 
по току и мощности. Также писал, что в триодном режиме мощности анода 
и экранной сетки складываются, так у PСL82 Wa-7W, Wg2-2W, Wg2p-3,2W.
Лампы 6Ф3П, 6ВМ8, ECL82, я применяю практически в одинаковых условиях, при токе
покоя 40-45мА при напряжении 280-250В, в одном из усилителей 
50мА при напряжении питания 220В.
Алесандр Малишенко(Санчо), наслаждаясь звучанием вечерами использует их в режимах 180В, 55-60мА 
И ничего с ними не случается, даже в темноте аноды не краснеют. В-)

Тоже заметил, что при большем токе покоя звук лучше. Особенно слышно вечером на предельно-малой громкости. У меня питание 275 В, ток покоя 49-50 мА (меньше 47 - звук хуже, больше 50 - аноды в темноте слегка краснеют). Выбрал золотую середину.

Обмотки трансформатора должны быть сфазированы.
Тем более, что в П, ПЛ трансформаторах типа ТС-180 и пр. магнитный 
поток через катушки проходит в противоположных направлениях,
и очень просто сделать ошибку. При любой ошибке звучание исказится.
Фазировка первичной обмотки производится так:
На одну из секций первичной обмотки подаётся напряжение накала 6,3В
и все секции превичной обмотки подключаются так, чтобы напряжение 
на их концах посекционно увеличивалось.
Это называется - метод автотрансформатора.

Вторичная обмотка, концы секций которой должны соединяются параллельно.
Нужно соединить начала секций вторички и относительно конца
первой секции смотреть вольтметром напряжения концах остальных секций.
Если напряжение близко к нулю - нормально, эти секции можно параллелить,
если напряжение равно удвоенному напряжению 1й секции, то концы этой 
измеряемой секции нужно перекинуть наоборот.
Таким образом все секции вторичной обмотки соединяются параллельно.

Потом проверить трансфоматор, подав на вторичную обмотку накальное 
напряжение 6,3В, а первичную обмотку посекционно проверить вольтметром.
При этом напряжения на концах секций должно возрастать.
Если напряжение уменьшается, то концы этой обмотки перекинуть.

Потом подключить первичную обмотку в сеть 220В, замерить ток ХХ
и по формуле L=U/314*I вычислить индуктивность первичной обмотки.
Замерить напряжение вторичной обмотки и определить коэффциент трансформации.

Подержать трансформатор пару-три часа включенным в сеть, можно через полчасика после включения подключить к нему нагрузку и контролировать температуру транса.

Послушав ECL82 TESLA, ECL82 PHILLIRS, 6BM8 JE(US), 6BM8 AWATHORN(Jap),
вернулся к нашим "Светкам" 1977г.
Все хорошо звучат, каждая чуть по своему, но наши, имхо, наиболее сбалансировано

Можно вычислить индуктивность первичной обмотки выходного тр-ра, на ч-те 50Гц, подключив её в сеть, измерив напряжение и ток холостого хода.
L=U/314*I
L - Гн
U - В
I - А

Пример:
L=220/314*0.024=29,2Гн

Мощностьтрансформатора 40Вт, при такой мощности плотность тока 3А/мМ^2.
Сетевая обмотка - даметр 0,33мМ, сечение 0,0855мМ^2, max ток 0,25А.
Анодная обмотка - диаметр 0,16мМ, сечение 0,02мМ^2, max ток 0,06А.
Обмотка 28В - диаметр 0,27мМ, сечение 0,057мМ^2, max ток 0,171А.
Накальная обмотка - диаметр 0,62мМ, сечение 0,3мМ^2, max ток 0,9А.
Накальная обмотка расположена сверху, имееет наилучшие условия охлаждения,
поэтому, плотность тока этой обмотки можно взять до 4А/мМ^2, т.е.- 1,2А. 

Таким образом, ТС-40-1 пригоден для питания одного канала усилителя 6Ф3П,
или другого усилителя, с током потребления по анодной цепи до 60мА, накальной до 1,2А.

Обмотка 28В для питания фиксированного смещения, или последовательно с анодной 
обмоткой для получения бОльшего анодного напряжения при автосмещении.

Схемотехническое решение для блока питания

попробуйте два дросселя с малой индуктивностью, но и малым активным сопротивлением - C-L-C-L-C, будете удивлены, у меня, например, это 0.17 Гн(5ом) и 470мкф  (схема в профиле)

Установка фильтра CRC приводит к увеличению внутреннего сопротивления блока питания, для его уменьшения применять CLC, уменьшая резистивное сопротивление дросселя  и увеличивая емкость!

После моста, дополнительный RC фильтр, хоть и с небольшим R по номиналу, но реалный при коммутационных и сетевых помехах.

Углерод - анодная нагрузка, антизвонные, сопротивления утечки, нешунтированные катодные резисторы 1го каскада.
Проволочные - анодная нагрузка, сопротивления утечки.

"Вместо дросселей можно применить резисторы МЛТ-2 номиналом 250-300 Ом, но ёмкость электролитических конденсаторов в этом случае желательно увеличить вдвое"

ВАРИАНТ ПОДАЧИ СМЕЩЕНИЯ

И бас - он не в лампочках. В них мощность и искажения. А бас - в мощном блоке питания, в выходном трансформаторе с достаточной индуктивностью первичной обмотки, в низком выходном сопротивлении усилителя (и то не всегда) и в низкой резонансной частоте низкочастотного/широкополосного динамика в подходящем оформлении.

Насчёт катушек на феррите не скажу, но обычный дроссель в цепи без потребления тока бесполезен. То есть пока нет тока подмагничивания, он наловит помех из воздуха, ничего не отфильтровав. Лучше поставить резистор. А вот керамический конденсатор, заземляющий ВЧ-помеху по кратчайшему пути (для этого его надо припаять как можно ближе к сетке лампы) реально снижает помехи.

Запас нужно делать больше, ток анодной обмотки расчитывать на 160-170 мА.
Запас на накальных обмотках - тоже не помеха.

Самое "интересное", что я слышал, 6Ф3П с ТВЗ-1-9 и ГГ 4А-28 на щите 50х70сМ, расстояние от щита до стены около 35-40сМ. И это в комнате около 10кв.М. В

Дроссель на железе ТВЗ-1-9, ТВЗ-Ш, ТВЗ-АШ.

Габарит намотки 26Х8

Провод 0,2, в изоляции 0,23.
Количество витков в слое - 110
Количество слоёв с учётом коэффициента вспучивания 24.
Отвод от конца 4го слоя, начала 5го.
Изоляция между слоями-упаковочная полиэтиленова плёнка, толщина 0,02мМ
Слоёв - 24
Общее количество витков 2400

Зазор в сердечнике: 
при токе до 60мА - 0,1мМ
при токе до 80мА - 0,12мМ
при токе до 100мА - 0,15мМ. 

Дроссель варить и стянуть в тисках или струбцине после сборки

ЗЫ: Электролит требует больше времени для "тренировки" перед ответственным прослушиванием, поэтому сразу канал с МБГО наверняка будет звучать лучше. Через неделю - не факт.

Еа - 180-200В при Ia - 50-48мА, нормальный линейный режим, если устраивает выходная мощность усилителя.

Это два конденсатора с разными свойствами, дополняющие друг друга, а может и больше. Скажем, В.Пузанов делал такую конструкцию, - электролит 1000мкф+бумажный 10мкФ+фторопласт 0,1мкФ...
В каждом конденсаторе присутствует и индуктивная составляющая, ухудшающая его работу на ВЧ, в электролитах это проявляется в большей степени, поэтому применяют их шунтирование бумажными, плёночными...
Однозначного мнения в этом вопросе нет, поэтому есть люди придерживающиееся разных точек зрения.

Ещё до каких-либо монтажных работ, поставьте силовик просто на стол. Ко вторичке выходника подключите стереонаушники (легко воспроизводящие 50 Гц), и включите силовик в сеть. найдите такое взаимное расположение трансов, при котором фон в наушниках не слышен. В таком взаимном расположении закрепите трансы на макете, а впоследствии - и в конструктиве усилителя.

Я уже бессчёттное количество раз писал, что межкаскадный конденсатор (ёмкостью 0,05мкФ по схеме) дополнительно служит для уменьшения уровня НЧ и как следствие - уменьшение искажений трансформатора ТВЗ от ТВ на большой громкости.
Если усилитель слушается в основном на небольших уровнях громкости или с наушниками, то ёмкость конденсатора можно увеличить, а с заменой трансформатора – обязательно

Стандартная страница журнала - 0,05мМ, и в FAQe, и с самого начала ветки много раз писалось - толщина прокладки в зазоре - 0,05мМ
Диаметр первичной обмотки ТВЗ-1-9 расчитан на максимальный ток 50мА, об этом тоже много раз писалось в ветке. Велико превышение мощности, рассеиваемой анодом.
Раздельное питание каскадов - возможно, но малоэффективно

Я отказался от конденсатора, когда у меня были большие выходные трансформаторы. А сейчас стоят доработанные ТВЗ-1-9 (  ), и с конденсатором заметен подъём НЧ  Теперь буду слушать с ним

Методика настройки усилителя описана в научно-популярной радиолюбительской литературе.
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0214. [Djv-ZIP] 
Л.В.Троицкий. Сборник ответов на вопросы радиолюбителей.
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0710. [Djv-ZIP] 
А.Г.Соболевский. Почему появились искажения? (М.: Энергия, 1969)
Об УНЧ и их настройке со стр 42.
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0672. [Djv-ZIP] 
Г.С.Цыкин. Усилители электрических сигналов.
(М.: Энергия, 1969)
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0697. [Djv-ZIP] 
Ю.И.Грибанов Измерения и приборы в радиолюбительской практике.
(М.: Энергия, 1969)
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 0340. [Djv-ZIP] 
А.Г.Соболевский. Измерения в практике радиолюбителя.

Увеличением ёмкости конденсаторов БП и шунтированием их бумажными, или пропиленовыми небольшой ёмкости можно немного улучшить звучание. 
Заменой выходного трансформатора - более радикально.

Возникло несколько вопросов:
1. Диодный мост на ультрафастах SF28. Есть ли смысл шунтировать их мелкими конденсаторами?
2. Осталась еще кучка конденсаторов. Стоит ли наращивать емкость в блоке питания? И какую емкость можно считать разумно-достаточной?
3. Регулятор громкости сейчас стоит 50кОм. Есть ли смысл поискать поменьше? И как изменится звучание?
4. Завалялась парочка конденсаторов BG-NX 0.47uF 25V, давно уже руки чешутся их куда-нибудь применить. Имеет ли смысл попробовать их в катоде триода? Или такой номинал только для шунтирования конденсатора побольше подойдет?
5. Где бы раздобыть фторопластовый конденсатор для межкаскадного применения? Пока стоит пленка "из тумбочки", 0,1мФ.

А еще любопытно, сколько времени понадобится на прогрев всей этой конструкции? И насколько сильно улучшится звук, если даже на непрогретом усилителе уже так хорошо

1. можно шунтировать, и сразу после выпрямителя до первого электролит.конденсатора поставить резистор 10-15 Ом 2Вт.
Зачем? - все ответы здесь.
Ламповый сайт И. Клубкова http://igdrassil.narod.ru 
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/index.html
Статья Никитина "Электропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность."
И многое другое, нужное и полезное.
2. Ответ в той же статье.
3. Можно поставить РГ меньшего сопротивления, с выходными трасформаторами ТВЗ-Ш практически будет малозаметно.
4. Для шунтирования конденсатора бОльшей ёмкости.
5. Посмотрите разделы "Продам" и "Обменяю".

Сколько времени прогреваться?
Предварительный прогрев - сутки не выключая, от линейного выхода приёмника или тюнера при настройке на круглосуточную ФМ-станцию при громкости, близкой к максимальной.
Нормальный прогрев около 5-7 дней, потому, что ТВЗ-Ш раньше работали и им нужно "вспомнить".
Если выходники новые, то лучше их до установки, предварительно на пару недель включиить в сеть 220В нагрузив на номинал резистора, раза в 2,5-3 превышающий сопротивление нагрузки и параллельно резистору нагрузки поставить конденсатор 1-2мкФ

1. можно шунтировать, и сразу после выпрямителя до первого электролит.конденсатора поставить резистор 10-15 Ом 2Вт.
Зачем? - все ответы здесь.
Ламповый сайт И. Клубкова http://igdrassil.narod.ru 
http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/index.html
Статья Никитина "Электропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность."
И многое другое, нужное и полезное.
2. Ответ в той же статье.
3. Можно поставить РГ меньшего сопротивления, с выходными трасформаторами ТВЗ-Ш практически будет малозаметно.
4. Для шунтирования конденсатора бОльшей ёмкости.
5. Посмотрите разделы "Продам" и "Обменяю".

Сколько времени прогреваться?
Предварительный прогрев - сутки не выключая, от линейного выхода приёмника или тюнера при настройке на круглосуточную ФМ-станцию при громкости, близкой к максимальной.
Нормальный прогрев около 5-7 дней, потому, что ТВЗ-Ш раньше работали и им нужно "вспомнить".
Если выходники новые, то лучше их до установки, предварительно на пару недель включиить в сеть 220В нагрузив на номинал резистора, раза в 2,5-3 превышающий сопротивление нагрузки и параллельно резистору нагрузки поставить конденсатор 1-2мкФ

Максимальное, что я делал +300В, нормально от +250 до +270-280В, в камерном исполнении +200, +220В, Александр Малишенко(Sancho) из Киева cлушает вечерами при +180В.