У  ТС-180 соединяются последовательно сетевая и анодные обмотки, это будет первичка.
Мощные накальные обмотки 4,7А соединяются последовательно  это вторичка для 4 Ом, маломощные соединяются параллельно,  и последовательно подключаются к мощным, общая будет для  8 Ом.
Соблюдать фазировку.

Подключение неперемотанного ОСМ-0,063 возможно, но работать будет ХРЕНОВО.

*********************************************************************************

6П15П в триоде Ri-2-2,2k, 6П18П Ri-1,1-1,2к, 6П43П Ri-0,9-1к.

В драйвере 6П15П, в выходном каскаде 6П18П, 6П43П

*********************************************************************************

0,05мМ. 50МА — немагнитная прокладка

************************************************

ТС-180 Для 6П13С, 6П31С, 6П36С в однотакте; 6П36С, 6С19П, 6С41С в двухтакте

*****************************************************************************

ПАС

В лабораториии валялся без дела деревянный корпус от трансляционной АС 15КЗ-2, 
автолюбители вытащили из него 4шт ГГ 4ГД-8Е. Размеры 730х274х118.
Я к ней сделал лицевую и заднюю стенки из ДСП-18мМ
В лицевой установочное отверстие 180мМ для ГГ 8" вверху, а внизу-ПАС,
разметил квадрат 200х200мМ и через каждые 25мМ по горизонтали и вертикали насверлил
отверстия сверлом 10 или 11мМ, сейчас не помню, это было давненько.
Примерно на высоте 2/5 снизу между передней и задней стенками поставил распорку,
Верхнюю полость заполнил синтепоном. 
Поставил ГГ 4ГД-35, подключил к приёмнику "Ишим", оказалось, совсем неплохо звучит...
Измерения показали, что резонансная ч-та ГГ 4А-35 в АС снизилась с 60 до 40Гц,
Заменил на 10ГД-36, тоже неплохо, измерения показали, что резонансная ч-та снизилась с 40 до 30Гц...
С той поры эта АС с динамиком 4ГД-35, подключенная к к приёмнику "Ишим" служит для передачи
музыки и информационных сообщений УКВ радиостанций В-)